# Камеры сборные распределительных устройств серии КСО-285

Предназначены для комплектования распределительных устройств напряжением 6-10 кВ переменного
трехфазного тока частотой 50 Гц.

Каркас камеры сварной, из листогнутых профилей. В камерах установлены высоковольтная аппаратура первичных цепей ( масляные или вакуумные выключатели, выключатели нагрузки, разъединители, трансформаторы тока и напряжения, разрядники) в количествах и сочетаниях, предусмотренных сеткой схем, а также относящийся к ним комплект аппаратуры вторичных цепей (клеммные ряды, реле, измерительные приборы и пр.).

Камеры стационарные, одностороннего обслуживания, для установки только в специальных электротехнических помещениях.

- Температура окружающего воздуха - от минус 20 до плюс 35°С

- Относительная влажность воздуха - до 100 % при t=25°C

- Степень защиты - IP00 (со стороны фасада - IP20)

- Климатическое исполнение - У3 (У4)

- Камеры удовлетворяют требованиям ТУ 3414-004-03985930-00

- При заказе необходимо предоставить опросный лист.

- Глубина камеры 1100 мм

- Номинальное напряжение, кВ - 6, 10

- Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7.2, 12

- Номинальный ток первичных цепей, А - 630, 1000

- Номинальный ток отключения, кА - 20

- Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА - 51

- Температура окружающего воздуха - от минус 20 до плюс 35°С

- Относительная влажность воздуха - до 100 % при t=25°C

- Степень защиты - IP00 (со стороны фасада - IP20)

- Климатическое исполнение - У3 (У4)

Камеры удовлетворяют требованиям ТУ 3414-004-03985930-00