Заземлитель

Заземлитель - это основной элемент заземляющего устройства. Заземлитель представляет собой одиночный заземляющий электрод или группу электродов (контур заземления), находящихся в электрическом контакте с землей.

Функциональность заземлителя определяется прежде всегосопротивлением заземления, которое должны быть минимально низким. Для этого используются различные методы, в том числе глубинные заземлители.

## Глубинный заземлитель

Использование глубинного заземлителя позволяет существенно уменьшить площадь, занимаемую заземлителем на поверхности, а также повысить его эффективность (уменьшить сопротивление заземления), так как электрод(ы) такого заземлителя находится в слоях грунта с меньшим удельным сопротивлением, чем у поверхностных слоев (за счет большей влажности и плотности почвы).

Этот способ строительства заземлителя в прошлом не часто использовался из-за сложности монтажа, где требовалось привлечение специальной строительной техники - буровой установки.

В настоящем, с широким распространением модульного заземления, монтаж глубинных заземлителей стал простым и быстрым без привлечения спецтехники. Простота позволяет производить работы в подвальных помещениях.

## Естественный заземлитель

Естественными заземлителями называют металлические сооружения, имеющие контакт с грунтом и которые можно использовать для заземления. В качестве естественных заземлителей используют например:

- металлические конструкции и арматуру железобетонных конструкций зданий и сооружений, контактирующие с грунтом

- проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, а также обсадные трубы

Естественные заземлители должны быть связаны с объектом не менее чем двумя заземляющими проводниками, присоединенными к такому заземлителю в разных местах.

В качестве естественных заземлителей нельзя использовать:

- трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов

- трубопроводы, покрытые изоляцией для защиты от коррозии

- трубопроводы канализации и центрального отопления

В тех случаях, когда естественные заземлители отсутствуют либо имеют слишком высокое сопротивление заземления, используют искусственные заземлители.

## Искусственный заземлитель

Искусственными заземлителями называются устанавливаемые в земле металлические конструкции, специально предназначенные для целей заземления.

В качестве искусственных заземлителей применяют:

- вертикально погруженные в землю стальные трубы, уголковую сталь, металлические стержни и т. п.

- горизонтально проложенные в земле стальные полосы, круглую сталь и т. д.

Для защиты заземлителя от коррозии используются оцинкованные или омедненные (лучше) электроды. Примером искусственного заземлителя на основе омедненных электродов является модульное заземление ZANDZ.

## Сечение заземляющих электродов

Для обеспечения надежной и долгой работы заземлителей с точки зрения коррозионной и механической стойкости приняты минимальные размеры заземляющих электродов.

### Медь

| Профиль | Площадь поперечного сечения, мм² | Диаметр, мм | Толщина, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Прямоугольный | 50 |  | 2 |
| Круглый провод (глубина погружения < 0,5 м) | 25 |  |  |
| Трос | 25 | 1,8 для каждой проволоки |  |
| Трубный |  | 20 | 2 |

### Омедненная сталь (электролитическое осаждение)

| Профиль | Диаметр, мм | Толщина покрытия, мкм |
| --- | --- | --- |
| Круглый стержень | 14 | 100 |

### "Черная" сталь (без покрытия)

| Профиль | Площадь поперечного сечения, мм² | Диаметр, мм | Толщина, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Прямоугольный | 150 |  | 5 |
| Угловой | 150 |  | 5 |
| Круглый стержень |  | 18 |  |
| Трубный |  | 32 | 3,5 |

### Нержавеющая сталь

| Профиль | Площадь поперечного сечения, мм² | Диаметр, мм | Толщина, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Прямоугольный | 90 |  | 3 |
| Угловой | 90 |  | 3 |
| Круглый стержень |  | 16 |  |
| Трубный |  | 25 | 2 |

### Оцинкованная сталь

| Профиль | Площадь сечения, мм² | Диаметр, мм | Толщина, мм | Толщина покрытия, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямоугольный | 90 |  | 3 | 70 |
| Угловой | 90 |  | 3 | 70 |
| Круглый стержень |  | 16 |  | 70 |
| Трубный |  | 25 | 2 | 55 |