Федеральное государственноеунитарное предприятие

Центр научно-методического обеспечения
инженерного сопровождения инвестиций в строительстве

ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»

Сборник
вопросов и ответов
по предпроектной и проектной
подготовке строительства

Выпуск 1

Москва

2004

Настоящий Сборникподготовлен ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» на основе вопросов, поступивших в Центр отминистерств, ведомств, заказчиков, проектных организаций, организаций,подведомственных органам государственного надзора и органам местнойисполнительной власти и других организаций.

Ответы даютсяна основании действующего федерального законодательства, постановлений ПравительстваРоссийской Федерации, нормативно-правовых актов федеральных органовисполнительной власти.

Сборникпредназначен для заказчиков, инвесторов, проектировщиков, строителей, органовисполнительной власти и других участников инвестиционной деятельности встроительстве.

Содержание

Введение Вопросы и ответы Состав и порядок оформления предпроектной документации Состав и порядок оформления проектной документации Состав и порядок оформления рабочей документации Природоохранные решения в предпроектной и проектной документации Сбор исходных данных, согласование предпроектной и проектной документации, внесение в документацию изменений, авторский надзор Выделение земельного участка для строительства объекта Иные вопросы Приложение 1 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРОЦЕСС ПРЕДПРОЕКТНОИ И ПРОЕКТНОЙ ПОДГОТОВКИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (по состоянию на 01.01.2004) Приложение 2 ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, РАЗРАБОТАННЫХ ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТ» ПО ВОПРОСАМ ПРЕДПРОЕКТНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ПОДГОТОВКИ СТРОИТЕЛЬСТВА Приложение 3 ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕНОВЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, УТВЕРЖДЕННЫХ (РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ) ГОССТРОЕМ РОССИИ (ГОССТРОЕМ СССР) (по состоянию на 08.06.2004)

Введение

Одним из основных направлений деятельности ФГУП«ЦЕНТРИНВЕСТпроект» является совершенствование методологии инженерного сопровожденияинвестиций в строительстве при разработке предпроектной и проектнойдокументации.

ФГУП«ЦЕНТРИНВЕСТпроект» разрабатывает организационно-методическую документацию,регулирующую процесс проектирования объектов строительства, оказывает услуги поразработке федеральных территориальных и отраслевых нормативно-методическихдокументов в области предпроектной и проектной подготовки строительства, атакже осуществляет консультации по применению этой документации.

НастоящийСборник содержит ответы по вопросам, наиболее часто возникающим у разработчиковпредпроектной и проектной документации на строительство предприятий, зданий исооружений.

Согласно статье46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования кпродукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки,реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти,подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям:

защиты жизниили здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц,государственного или муниципального имущества;

охраныокружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

предупреждениядействий, вводящих в заблуждение приобретателей.

Таким образом,в строительной сфере до вступления в силу соответствующих техническихрегламентов подлежат обязательному исполнению требования нормативныхдокументов, принятых до 1 июля 2003 года, направленные на достижение указанныхцелей технического регулирования.

В текстеСборника приводятся ссылки на СНиП11-01-95 и СП11-101-95, исключенные из числа действующих постановлениями Госстроя Россииот 17.02.2003 № 18 и от 12.07.2002 № 86 соответственно.

Вместе с тем, вусловиях отсутствия адекватной замены указанным документам, их положения, непротиворечащие действующему законодательству, могут быть использованы вкачестве рекомендательных при предпроектной и проектной подготовкестроительства.

Эти положениямогут быть включены в договор (государственный контракт) на проектные работы.Правовой основой для включения этих положений в договор является п. 4 статьи421 Гражданскогокодекса Российской Федерации, где указано: «Условия договора определяютсяпо усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условияпредписано законом или иными правовыми актами».

В приложении кнастоящему Сборнику приведены: Переченьосновных нормативных правовых актов федерального уровня, регулирующих процесспредпроектной и проектной подготовки строительства в Российской Федерации; Переченьметодических материалов, разработанных ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» по вопросампредпроектной и проектной подготовки строительства, а также Переченьдействующих ценовых документов на проектные работы для строительства,утвержденных (рекомендованных к применению) Госстроем России (Госстроем СССР).

ФГУП«ЦЕНТРИНВЕСТпроект» распространяет только нормативно-методическую документацию,разработанную Центром. Причем одновременно с приобретениемнормативно-методической документации покупатель получает право на бесплатноеконсультационное обслуживание по порядку ее применения.

Вопросы иответы

Состав и порядок оформления предпроектнойдокументации

Вопрос 1.Что включает в себя понятие «проектное предложение», а также каковы требованияк его составу и содержанию?

Действующимизаконодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации вид проектнойпродукции «проектные предложения» не установлен.

Согласноразъяснениям, приведенным в Положении о проведении государственной экспертизы иутверждении градостроительной, предпроектной и проектной документации вРоссийской Федерации, утвержденном постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 27.12.2000 №1008, под предпроектной документацией понимается обоснование инвестиций,привлекаемых для строительства, расширения, реконструкции и техническогоперевооружения зданий и сооружений.

В связи сотсутствием официально установленного вида проектной документации «проектноепредложение» соответственно не разрабатывались и нормативные документы,устанавливающие требования к составу и содержанию «проектного предложения».

Вопрос 2. Что включает в себя понятие«инженерные изыскания», а также каковы требования, предъявляемые к его составуи содержанию?

Согласноразъяснениям, приведенным к разделу 1 СНиП11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»,«изыскательские работы», «инженерные изыскания», «инженерные изыскания длястроительства» - это сокращенные термины выражения «инженерные изыскания дляобоснования предпроектных работ, проектирования и строительства новых,расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий,зданий и сооружений для всех видов строительства и инженерной защиты, а такжеинженерные изыскания, выполняемые в период строительства, эксплуатации иликвидации объектов».

Требования,предъявляемые к составу и содержанию материалов инженерных изысканий построительству, изложены в СНиП11-02-96 и зависят от вида проектной документации (стадии проектирования),для которой они выполняются.

Вопрос 3. Всегда ли необходимопредоставление геоподосновы при разработке проектной документации?

«Геоподоснова»- топографические планы местности, выполненные в определенном масштабе,требуются как при разработке предпроектной, так и проектной документации.

Вместе с тем,отдельные виды документации не требуют топографической основы, например,проектные решения по оформлению интерьеров, по перепланировке помещений приреконструкции объектов, при замене сантехнических систем и оборудования вздании и т.д.

Вопрос 4. Возможно ли выделениебюджетных капитальных вложений по разработанному и утвержденному обоснованиюинвестиций?

В соответствиис п. 10 Положения о формировании перечня строек и объектов для федеральныхгосударственных нужд и их финансирования за счет средств федерального бюджета(далее - Положение), утвержденного постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 11.10.2001 №714, «включение в перечень строек и объектов, в отношении которыхразработка и утверждение градостроительной, предпроектной и проектнойпредусмотрены законодательством Российской Федерации, не допускается безразработки и утверждения указанной документации». При этом в п. 25 Положенияуказывается, что государственные заказчики и заказчики- застройщики, включенныев адресное распределение объемов государственных капитальных вложений, покаждой стройке и объекту представляют в органы государственного казначействанаряду с другими документами положительные сводные заключения попроектно-сметной документации Главгосэкспертизы при Госстрое России.

Таким образом,финансирование строительства объекта на основании утвержденного обоснованияинвестиций не допускается.

Вопрос 5. Какими документами следуетруководствоваться при определении содержания Бизнес-плана на строительствообъекта?

При определениисодержания Бизнес-плана на строительство объекта можно пользоваться сведениями,приведенными в Приложении 1 к Положению об оценке эффективности инвестиционныхпроектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционныхресурсов Бюджета развития Российской Федерации, утвержденному постановлениемПравительства Российской Федерации от 22.11.97 № 1470.

Вопрос 6. Возможно ли применять СП11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения и составобоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений» всвязи с отменой постановления Минстроя России от 30.06.1995 № 18-63?

Рекомендуемпользоваться положениями постановления Правительства Российской Федерации от27.12.2000. №1008, а также Практическим пособием «Обоснование инвестиций в строительствопредприятий, зданий и сооружений» (2-е издание), которое учитывает нормы иположения современного законодательства.

Вопрос 7.Правомерно ли требование экспертных органов наличия у разработчиков обоснованийинвестиций прав на выполнение этого вида работ?

Согласно п. 2.3СП11-101-95 «обоснование инвестиций разрабатывается, как правило, заказчикомс привлечением, при необходимости, на договорной основе проектных,проектно-строительных организаций и других юридических и физических лиц,получивших в установленном порядке права на соответствующий вид деятельности».Это положение (в части получения в установленном порядке права на разработкуобоснования инвестиций) распространяется, в том числе, и на заказчика.

Таким образом,требования экспертных органов подтверждения наличия у разработчиков обоснованийинвестиций права на выполнение этого вида работы является правомерным.

Вопрос 8. Какая существуетнормативная база для выполнения предпроектных проработок - обоснованийинвестиций в строительство объектов?

Порядокразработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций встроительство предприятий, зданий и сооружений установлен СП11-101-95. В соответствии с п. 3.2 данного СП основным документом, регулирующимправовые и финансовые отношения, взаимные обязательства и ответственностьсторон, в случае привлечения к разработке обоснований инвестиций проектных,проектно-строительных организаций и других юридических и физических лиц,является договор.

Как следует из статьи 746 Гражданского кодексаРоссийской Федерации, оплата выполненных подрядчиком работ производитсязаказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установленызаконом или договором подряда. При отсутствии соответствующих указаний вдоговоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 указанногоКодекса.

Вопрос 9. Требуется ли в составе предпроектнойдокументации разработка раздела «Декларация о намерениях»?

Ходатайство(Декларация) о намерениях является самостоятельным документом, не входящим всостав предпроектной документации, в обоснования инвестиций.

Состав и порядок оформления проектной документации

Вопрос 10.Какова необходимость выполнения всех разделов общей пояснительной записки, вчастности, раздела по гражданской обороне, для проекта реконструкциипредприятия, не приводящего, например, к увеличению его мощности?

Положения СНиП11-01-95 распространяются в том числе и на реконструкцию объекта. Вместе стем, взаимные обязательства (в том числе перечень основных требований кдокументации) определяется заданием на проектирование, а состав и содержаниеобщей пояснительной записки, приведенные в СНиП, имеют рекомендуемый характер.

Порядок разработки и состав раздела«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия попредупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства осуществляется всоответствии с СП11-107-98, принятыми приказом МЧС России от 03.03.98 № 211.

Вопрос 11. Какой действует порядокразработки раздела проектной документации «Инженерно-технические мероприятиягражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»?

В соответствиис п. 28 Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциальноопасных объектах и объектах жизнеобеспечения, утвержденных приказом МЧС Россииот 28.02.2003 №105 (зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2003, регистрационный № 4291),«по запросу заказчика органы управления по делам обороны и чрезвычайнымситуациям в пределах своей компетенции сообщают исходные данные и требованиядля разработки мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций». Указанныетребования отражаются в заданиях на проектирование объектов производственногоназначения (п. 14 приложения Б к СНиП11-01-95). Согласно п. 29 указанных выше Требований «в установленномпорядке орган управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациямсогласовывает задания на разработку проектной документации».

Состав исодержание этого раздела определяется нормативными документами МЧС России.

Вопрос 12. В какой проектнойдокументации отражаются мероприятия по обеспечению промышленной безопасности,предупреждению аварий и локализации их последствий?

Обоснованиевыбранной технологии основного и вспомогательных производств на основесравнения возможных вариантов технологических процессов по уровню ихбезопасности, а также степени риска и вероятности возникновения аварийныхситуаций, осуществляется в разделе «Основные технологические решения»обоснования инвестиций, которое относится к предпроектной документации.

Оценка рискааварии и связанной с ней угрозы, анализ достаточности мер по предупреждениюаварий, по обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного объекта,а также к локализации и ликвидации последствий аварии, разработка мероприятий,направленных на снижение масштаба последствий аварии и размера ущерба и др.отражаются в декларации промышленной безопасности, которая разрабатывается всоставе проектной документации на строительство (статья 14 Федерального законаот 21.07.1997 № 116-ФЗ«О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Декларация промышленнойбезопасности оформляется в виде отдельного тома раздела «Технологическиерешения» проекта в соответствии с положениями подраздела 4.1 «Проектнаядокументация» ГОСТ21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Составдекларации промышленной безопасности установлен «Положением о порядкеоформления декларации промышленной безопасности и перечне сведений,содержащихся в ней» (РД03-315-99), утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от07.09.1999 № 66 (зарегистрировано Минюстом России 07.10.1999, регистрационныйномер 1926).

В соответствиис ранее действовавшими положениями, определенными постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 13.12.2001 № 341 «Об утверждении Положения оФедеральном горном и промышленном надзоре в России», Госгортехнадзор Россииустанавливал требования промышленной безопасности, которые должны былиучитываться при предпроектной проработке вопроса строительства опасногопроизводственного объекта и при его проектировании, соблюдаться в процессестроительства, последующей эксплуатации, реконструкции, техническомперевооружении, консервации и ликвидации этого объекта.

В качествепримера указанной деятельности можно привести «Методические указания попроведению анализа рисков опасных производственных объектов» (РД03-418-01), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от10.07.2001 № 30.

В настоящеевремя по всем техническим вопросам, связанным с анализом рисков опасныхпроизводственных объектов, следует обращаться в Федеральную службу поэкологическому, технологическому и атомному надзору.

Вопрос 13. Каковы состав и содержаниераздела проекта по вопросам условий и охраны труда?

В соответствиис п.п. 4.1 и 4.2 СНиП11-01-95 состав и содержание разделов проектов как на строительство предприятий,зданий и сооружений, так и на строительство объектов жилищно-гражданскогоназначения имеют рекомендательный характер. То же относится и к положениям Пособияпо разработке раздела проектной документации «Организация и условия трудаработников. Управление производством и предприятием», М., 1996 г.

Вопросынормирования «безопасности и охраны труда» для объектов жилищно-гражданскогоназначения рассматриваются в п. 4.2.2 «Технологические решения» указанногоСНиП.

С цельюповышения требований к состоянию условий труда как на производственных, так ина гражданских объектах необходимо проведение аттестации рабочих мест всоответствии с Положениемо порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденнымпостановлением Минтруда России от 14.03.1997 № 12.

В соответствиис п. 3 Положения о проведении государственной экспертизы условий труда вРоссийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 05.04.2003 №244, «перечень документации и материалов, представляемых на государственнуюэкспертизу условий труда, определяется Министерством труда и социального развитияРоссийской Федерации в зависимости от объекта экспертизы».

Вопрос 14. Какова степень детализациирасчетов первичных средств пожаротушения в проектной и рабочей документации?

В соответствии с п. 4.1.6 СНиП11-01-95 в разделе «Инженерное оборудование, сети и системы»рассматриваются вопросы оснащения зданий и сооружений противопожарнымиустройствами. Согласно п. 2.6.6 «Мероприятия по взрыво- и пожарнойбезопасности» МДС11-4.99 «Методических рекомендаций по проведению экспертизытехнико-экономических обоснований (проектов) на строительство предприятий,зданий и сооружений производственного назначения» экспертный орган прирассмотрении проектных решений по внутреннему противопожарному водопроводупроверяет «... снабжение пожарных кранов пожарным оборудованием и размещение впожарном шкафу огнетушителей».

Согласно п.4.44 МДС81-35.2004 «Методики определения стоимости строительной продукции натерритории Российской Федерации», утвержденной постановлением Госстроя Россииот 05.03.2004 № 15/1, в сметных расчетах и сметах на строительство предприятий,зданий и сооружений учитывается стоимость предусмотренного проектомоборудования средств пожаротушения.

Спецификацииоборудования, изделий и материалов, а также локальные сметы разрабатываются вдополнение к рабочим чертежам основного комплекта (см. п. 4.2.7 ГОСТ21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»).

Вопрос 15. Какими правилами оформленияутверждаемой части рабочего проекта следует руководствоваться?

Составутверждаемой части рабочего проекта действующими нормативными документами неустановлен.

Прикомплектации и оформлении утверждаемой части рабочего проекта следуетруководствоваться положениями подраздела 4.1 ГОСТ21.101-97, а именно: текстовые и графические материалы комплектуются в томапо отдельным разделам, установленным СНиП11-01-95. Каждому тому присваивается обозначение согласно указаниям п.4.1.3 ГОСТ21.101-97. На всех документах (текстовых и графических), скомплектованных вотдельные тома, в основных надписях в графе 6 (в том числе и на чертежах) дляусловного обозначения проектной стадии указывается знак «П» (см. пункт «е»приложения Д к ГОСТ21.101-97).

Длякомплектации утверждаемой части рабочего проекта можно использовать отдельныечертежи из комплектов рабочих чертежей, но с условным обозначением стадиипроектирования «П» в основной надписи. Это обозначение определяет, чтоуказанные чертежи отражают принципиальные проектные решения, но в силу ихнекомплектности не могут быть использованы для проведения строительно-монтажныхработ.

Следуетучитывать, что приведенные в п. 4.2 СНиП11-01-95 состав и содержание проекта имеют рекомендательный характер.Учитывая это обстоятельство, а также то, что в соответствии с п. 2.6 указанногоСНиП рабочий проект разрабатывается для технически несложных объектов, возможносовмещение в Общей пояснительной записке сведений ряда разделов. Вместе с тем,каждый из подразделов записки должен содержать данные о соответствующихтехнических решениях в объеме, достаточном для их экспертной оценки. Крометого, разделы «Охрана окружающей среды», «Организация строительства» и «Сметнаядокументация» должны быть выделены в отдельные тома.

Вопрос 16. Действует ли в настоящеевремя Пособиек СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Организация иусловия труда работников. Управление производством и предприятием»?

Пособиек СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Организация иусловия труда работников. Управление производством и предприятием» в настоящеевремя действует в части, не противоречащей действующему законодательству.

Вопрос 17. В каком разделе проектнойдокументации приводятся планы расстановки мебели и оборудования?

Вопросрасстановки мебели и оборудования рассматривается в разделе проектнойдокументации «Основные чертежи», где в состав чертежей включают«технологические компоновки со ссылками на нормали или поэтажные планырасстановки основного оборудования».

Для административных зданий к помещениям, для которыхследует приводить планировочные решения с расстановкой мебели и оборудования(если это установлено договором и заданием на проектирование), относят:помещения столовой, мастерских, здравпунктов, складов и т.д. Кроме того, вслужебных помещениях, оснащенных персональными компьютерами, указываетсяразмещение рабочих мест с ПЭВМ для нормативного обоснования площади и объемапомещения.

Вопрос 18. Какие требования ксодержанию разделов проектной документации «Архитектурно-строительные решения» и«Инженерное оборудование, сети и системы» предусмотрены в СНиП11-01-95?

Приведенные в СНиП11-01-95 состав и содержание разделов проекта на строительство предприятий,зданий и сооружений носят рекомендуемый характер.

Состав исодержание разделов проекта могут быть уточнены в договоре подрядаприменительно к положениям п. 2 статьи 743 Гражданского кодексаРоссийской Федерации.

Вопрос 19. Возможно ли применениеположений СНиП2.08.02-89* при разработке проекта реконструкции административно-бытового ипроизводственно-лабораторного зданий для проектирования конференц-зала,выставочных залов офисных помещений и т.д.?

В соответствиис приложением 1* к СНиП2.08.02-89* реконструируемые объекты относятся к многофункциональнымзданиям и комплексам, включающим помещения различного назначения, которыеследует проектировать в соответствии с положениями ряда нормативных документов,в том числе указанного СНиП.

Исходя изфункционального назначения проектируемых помещений, реконструируемые объектыотносятся к общественным зданиям. Следовательно, состав и содержание разделовпроекта необходимо принимать на основании положений п. 4.2 СНиП11-01-95, как для объектов жилищно-гражданского назначения. В частности,при определении состава чертежей решений по инженерному оборудованию следуеториентироваться на положения подпункта 4.2.9 указанного СНиП.

Вопрос 20. Правомочно применятьнормативные документы (СНиП, СН, ВСН и др.) при проектировании временныхпоселков с инженерной инфраструктурой, срок действия которых менее 10 лет?

Временныездания и сооружения, включая вахтовые поселки (временные поселки),рассматриваются как объекты вспомогательного назначения и, в соответствии сизменением № 1 ГОСТ27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основныеположения по расчету», отнесены к III пониженному уровню ответственности.

При расчетенесущих конструкций и оснований указанных объектов следует учитыватькоэффициент надежности по ответственности (γn) менее 0,95, но не менее0,8. Согласно п. 5.4 указанного ГОСТ «отнесение объекта к конкретному уровнюответственности и выбор значений коэффициента γn производитсягенеральным проектировщиком по согласованию с заказчиком». Указанноеобстоятельство следует учитывать при проектировании жилых и общественныхзданий, которые в соответствии с ГОСТ27751-88 отнесены ко II уровню ответственности.

Таким образом,расчет строительных конструкций и оснований, а также принятие планировочных идругих технических решений при проектировании временных поселков следуетосуществлять на основе положений действующих строительных,санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм.

Техническиерешения и объем работ по устройству временных зданий и сооружений, вахтовых идругих поселков для проживания строителей определяются ворганизационно-технологической документации (проектах организации строительстваи проектах производства работ).

Возведениевременных объектов осуществляется в период подготовки строительногопроизводства (СНиП3.01.01-85*, раздел 2), а сдача их в эксплуатацию оформляетсяактом-допуском (СНиП12-03-2001, п. 4.6, приложение И). При этом производитсяосвидетельствование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ,в том числе санитарно-бытовое обслуживание работающих, а также отражаетсяналичие отступлений от требований норм.

Согласно пункту9 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 07.05.98 № 73-ФЗполучение разрешения на строительство в случае возведения временных зданий,строений и сооружений не требуется.

Вопрос 21. Кем утверждается проектнаядокументация на строительство объектов?

Согласно п.26 Положения о проведении государственнойэкспертизы и утверждении градостроительной, предпроектной и проектнойдокументации в Российской Федерации, утвержденного постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 27.12.2000 №1008, проектная документация утверждается:

- по объектам,строительство которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, -Госстроем России или в порядке, устанавливаемом Комитетом с заинтересованнымифедеральными органами исполнительной власти;

- по объектам,строительство которых осуществляется за счет средств бюджетов субъектовРоссийской Федерации, - в порядке, устанавливаемом органами исполнительнойвласти субъектов Российской Федерации;

- по объектам, строительство которых осуществляетсяза счет собственных средств заказчика (инвестора) - заказчиком (инвестором).

Вопрос 22. Что такое «рабочий проект»и каковы его состав и содержание?

В соответствиис разъяснениями к п. 1 Положения о проведении государственной экспертизы иутверждении градостроительной, предпроектной и проектной документации вРоссийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 27.12.2000. №1008 «под проектной документацией понимается инвестиционный проект, проект(рабочий проект)». Таким образом, термин «рабочий проект» официально обозначенв нормативном правовом акте Российской Федерации и отнесен к проектнойдокументации. Рабочий проект включает утверждаемую часть в объеме, необходимомдля согласования, экспертизы и утверждения, а также рабочую документацию,необходимую для выполнения строительно-монтажных работ.

Состав исодержание разделов проекта на строительство предприятий, зданий и сооруженийпроизводственного, а также жилищно-гражданского назначения, приведенные в п.п.4.1 и 4.2 СНиП11-01-95, носят рекомендательный характер и завися от многих факторов:функционального назначения объекта, сложности технологических и строительныхрешений, условий строительства, места размещения объекта и т.д. Указанное вышев равной степени относится к составу и содержанию утверждаемой части рабочегопроекта.

Уточнениесостава и содержания проекта (утверждаемой части рабочего проекта) производитсяпри заключении договора подряда на выполнение проектных работ с учетом исходныхданных, необходимых для составления технической документации (статья 759 Гражданскогокодекса Российской Федерации; приложения А и Б к СНиП11-01-95).

Вопрос 23.Когда можно ожидать создания документа, устанавливающего порядок разработки,согласования, утверждения, а также состав и содержание проектной документациина ликвидацию и на консервацию предприятий, зданий и сооружений?

В связи свступлением в силу Федерального закона от 27.12.02 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»в стране действуют новые принципы технического нормирования. Предусмотренныезаконом технические регламенты устанавливают обязательные минимальнонеобходимые требования к объектам технического регулирования. Стандарты(международные, национальные, организаций) регламентируют требования повышенияуровня безопасности, конкурентоспособности, обеспечения научно-техническогопрогресса и др.

В соответствиисо статьей 7 указанного закона предусмотрено утверждение ПравительствомРоссийской Федерации программы разработки технических регламентов, а всоответствии со статьей 16 этого закона - разработка и утверждение программыразработки национальных стандартов Национальным органом по стандартизации.

Создание документа, устанавливающего порядокразработки, согласования, утверждения, а также состав и содержание проектнойдокументации на ликвидацию и на консервацию предприятий, зданий и сооружений,будет возможно после его включения в одну из указанных выше программ.

Состав и порядок оформления рабочей документации

Вопрос 24. Относится ли рабочаядокументация к проектной документации и должна ли она пройти экспертизу?

В разъясненияхк п. 1 Положения о проведении государственной экспертизы и утвержденииградостроительной, предпроектной и проектной документации в РоссийскойФедерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от27.12.2000 №1008, указывается, что «под проектной документацией понимаетсяинвестиционный проект, проект, рабочий проект». Таким образом, рабочаядокументация не относится к проектной документации и, соответственно,экспертизе не подлежит.

Природоохранные решения в предпроектной и проектнойдокументации

Вопрос 25.Проектному институту на стадии «Проект» были переданы объекты, по которым неразрабатывались «Обоснования инвестиций» с соответствующим разделом «Оценкавоздействия на окружающую среду». В соответствии с п. 2.2 «Положения об оценкевоздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ»(утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. №372) на государственную экологическую экспертизу необходимо представлятьраздел ОВОС. Как в этом случае поступить?

В случае, еслиобъекты были определены в утвержденной в установленном порядкеградостроительной документации, то в ее составе (в соответствии со статьей 10Градостроительного кодекса Российской Федерации от 07.05.98 № 73-ФЗ) должен былбыть разработан раздел по охране окружающей природной среды. Таким образом,процедура оценки воздействия на окружающую среду указанных объектов напредпроектной стадии проектирования осуществляется при составленииградостроительной документации, которая должна была пройти экологическуюэкспертизу в соответствии с п. 6 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ. В этомслучае, согласно п. 11 статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации от25.10.2001 №136-ФЗ, предварительное согласование места размещения объектов непроизводится, а, следовательно, отпадает необходимость в разработке«Обоснований инвестиций» или иного документа, его заменяющего, содержащегораздел «Оценка воздействия на окружающую среду», выполненного в соответствии стребованиями п.п. 3.1 и 3.2 Положения об оценке воздействия намечаемойхозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации,утвержденного приказом Госкомэкологии России 16.05.2000 №372,зарегистрированного Минюстом России 04.07.2000 № 2302 (далее - Положение обОВОС).

Если проектирование и строительство объектовосуществляется при отсутствии утвержденной градостроительной документации, топредоставление земельных участков для строительства осуществляется спредварительным согласованием места размещения объекта в соответствии с п.п.1,5÷10 статьи 30 Земельного кодекса РоссийскойФедерации. В этом случае предварительное согласование места размещения объектаосуществляется по заявлению гражданина или юридического лица о выбореземельного участка, к которому прилагаются технико-экономические обоснования,расчеты (п. 1 статьи 31 Земельного кодекса РоссийскойФедерации) или обоснования инвестиций, содержащие раздел ОВОС, выполненный всоответствии с требованиями п.п. 3.1 и 3.2 Положения об ОВОС.

Если доразработки проектной документации указанная процедура не была выполнена, то этоявляется нарушением положений статей 32 и 33 Федерального закона «Об охранеокружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

В любом случаев составе проекта разрабатывается раздел «Охрана окружающей среды» всоответствии с п. 3.3 и Приложением к Положению об ОВОС, а также Пособиемк СНиП 11-01-95 по разработке проектной документации «Охрана окружающейсреды».

Вопрос 26. Каков вид и составматериалов, подготавливаемых на различных стадиях проектирования и требуемыхдля установления соответствия планируемой хозяйственной деятельноститребованиям в области охраны окружающей среды?

При разработкепредпроектной документации (обоснований инвестиций) следует руководствоватьсяположениями Практического пособия к СП11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду»при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений.(ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», Москва, 1998 г.);

При разработкепроектной документации (инвестиционный проект, проект /рабочий проект/) следуетиспользовать положения Пособияк СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охранаокружающей среды» (ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», Москва, 2000 г.).

Рабочаядокументация к проектной документации не относится и экспертизе не подлежит(см. разъяснение к п. 1 Положения о проведении государственной экспертизы иутверждения градостроительной, предпроектной и проектной документации вРоссийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 27. 12.2000 №1008). Комплектация и оформление рабочей документации осуществляется всоответствии со стандартами СПДС. В рабочей документации должны бытьпредставлены конкретные технические решения, обеспечивающие выполнениетребовании по охране окружающей среды, на основе проектных решений, получившихположительное заключение государственной экологической экспертизы и утвержденныхв установленном порядке.

Согласно положению п. 3 статьи 32 Федеральногозакона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ «требования к материалам оценки воздействияна окружающую среду устанавливаются федеральными органами исполнительной властив области охраны окружающей природной среды». Статьей 6 «Полномочия органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации в сфере отношений,связанных с охраной окружающей среды» установлено, что в сферу их деятельностивходит «разработка и утверждение нормативов ... и иных нормативных документов вобласти охраны окружающей среды ...». Таким образом, при необходимостиуточнения состава и содержания указанных разделов для конкретных объектов сучетом их функционального назначения, а также «географических, природных,социально-экономических особенностей субъектов Российской Федерации», следуетобратиться в территориальные органы исполнительной власти в области охраныокружающей природной среды.

Вопрос 27. Можно ли при проектированиистроительства горнодобывающего предприятия провести экологическую экспертизу настадии «проект», минуя проведение экологической экспертизы на предпроектнойстадии?

Горнодобывающеепредприятие в соответствии с п. 5 приложения 1 к Федеральному закону от21.07.1997 № 116-ФЗ«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» относится ккатегории опасных.

Согласно п. 2Положения о проведении государственной экспертизы и утвержденииградостроительной, предпроектной и проектной документации в РоссийскойФедерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от27.12.2000 №1008 «Предпроектная документация ... на потенциально опасные и техническиособо сложные объекты независимо от источников финансирования и формысобственности подлежит государственной экспертизе до утверждения этойдокументации». При этом под предпроектной документацией понимается обоснованиеинвестиций.

Статьей 32Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»установлено, что «оценка воздействия на окружающую среду проводится приразработке всех альтернативных вариантов предпроектной, в том числепрединвестиционной, и проектной документации, обосновывающей планируемуюхозяйственную и иную деятельность, с участием общественных организаций.

Порядокпроведения оценки возможных воздействий намечаемой хозяйственной и инойдеятельности на окружающую среду и процедура участия в этой оценке общественныхобъединений приведены в Положении об оценке воздействия намечаемойхозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации,утвержденном приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372(зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2000, регистрационный № 2302).

Таким образом, положениядействующих законодательных и нормативных правовых актов не допускают дляопасных производственных объектов исключить предпроектную стадию «обоснованиеинвестиций».

Вопрос 28. В связи с отменой действия СНиП11-01-95 возможно ли использовать в работе Пособия к этому СНиП, вчастности по разработке раздела «Охрана окружающей среды»?

Пособияк СНиП 11-01-95, в частности и по разработке раздела «Охрана окружающейсреды», являются материалами рекомендательного характера и могут добровольноиспользоваться в части, не противоречащей федеральным законам РоссийскойФедерации и постановлениям Правительства Российской Федерации.

Вопрос 29. Каков порядок расчетавыбросов загрязняющих веществ различными производствами при разработке разделапроекта «Охрана окружающей среды»?

Министерствомприродных ресурсов Российской Федерации 25.04.2001 утвержден Переченьдокументов по расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферныйвоздух, действующий на территории России (далее - Перечень).

В Переченьвключены документы по расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ ватмосферный воздух, используемые при инвентаризации, нормировании выбросовзагрязняющих веществ, контроле за соблюдением установленных нормативов длядействующих организаций и подготовке подразделов «Охрана воздушного бассейна» всоставе предпроектной и проектной документации на строительство новых иреконструкцию действующих производств.

По вопросамприменения методических документов по расчету выделений (выбросов) загрязняющихвеществ в атмосферный воздух следует обращаться в Департамент охраны окружающейсреды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов РоссийскойФедерации.

Вопрос 30. На основании какихнормативных актов заказчик проектной документации может ознакомиться сдокументами по проведению экологической экспертизы?

В соответствиис положениями статьи 26 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»«заказчик документации, подлежащей экологической экспертизе, имеет правополучать для ознакомления от специально уполномоченного государственного органав области экологической экспертизы, организующего проведение государственнойэкологической экспертизы, нормативно-технические и инструктивно-методическиедокументы о проведении государственной экологической экспертизы.

Исходя изтребований экспертного органа, заказчик вместе с проектной организациейуточняет состав и содержание раздела проектной документации «Охрана окружающейсреды» для конкретных объектов строительства, руководствуясь при этомположениями статей 743 и 759 Части второй Гражданского кодексаРоссийской Федерации.

Общие методические подходы к разработке раздела«Охрана окружающей среды» приведены в Пособиик СНиП 11-01-95.

Вопрос 31. Требуется ли разработка всоставе проектной документации на строительство малых предприятий раздела«Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) и нужен ли раздел ОВОС длядействующих предприятий?

Обязательностьпроведения оценки воздействия на окружающую среду с последующим проведениемэкологической экспертизы установлена экологическим законодательством.

На стадии«Проект» в соответствии с положениями СНиП11-01-95 осуществляется разработка раздела «Охрана окружающей среды» (ООС),являющаяся продолжением и более детальной проработкой раздела ОВОС,выполненного на предпроектной стадии. В случае, если предпроектная стадияотсутствует или раздел ОВОС на ней не разрабатывался, проектная документация,связанная с охраной окружающей среды, должна быть выполнена в полном объеме всоответствии с требованиями нормативных документов на проектирование.

Так, статьей 32Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ установлено, чтооценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемойхозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенноевоздействие на окружающую среду, независимо от организационно-правовых формсобственности субъектов хозяйственной и иной деятельности».

В статье 3Федерального закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ установлено,что «экологическая экспертиза основывается на принципе презумпции потенциальнойэкологической опасности любой намечаемой хозяйственной и иной деятельности»,При этом, в статье 12 этого закона указывается, что «обязательнойгосударственной экологической экспертизе, проводимой на уровне субъектовРоссийской Федерации, подлежат ... технико-экономические обоснования и проектыстроительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения,консервации и ликвидации и иных объектов хозяйственной деятельности независимоот их сметной стоимости, ведомственной принадлежности и форм собственности,расположенных на территории Российской Федерации».

Таким образом,оценка воздействия на окружающую среду производится для любых объектов,независимо от их производительности, вместимости и других мощностныхпоказателей.

Для действующихпредприятий составляется Экологический паспорт природопользователя по форме,приведенной в ГОСТ Р 17.0.0.6-2000.

Вопрос 32. Каковы требования кматериалам раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документациина стадиях «проект» и «рабочий проект (утверждаемая часть)»?

Пособиек СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охранаокружающей среды» (п. 2.6) устанавливает общие требования к составу этогораздела. Вместе с тем указано, что состав и содержание раздела могут бытьуточнены применительно к требованиям специфики проектирования предприятийсоответствующих отраслей промышленности или к параметрам жилищно-гражданскихобъектов, возводимым в различных регионах.

Согласноположению п. 3 статьи 32 Федерального закона от 10.01.2002. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» «требованияк материалам оценки воздействия на окружающую среду устанавливаютсяфедеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственноеуправление в области охраны окружающей среды».

Уточнениесостава и содержания раздела «Охрана окружающей среды», а также разъясненияпорядка применения нормативных правовых документов, рекомендуемых киспользованию при оценке воздействия проектируемых объектов на окружаемуюсреду, входит в компетенцию Министерства природных ресурсов РоссийскойФедерации и его территориальных органов.

Вопрос 33. Какова обязательностьпроведения экологической экспертизы для отдельных жилых и гражданских зданий?

В соответствиис положениями статей 3, 11, и 12 Федерального закона от 23.11.95 № 174-ФЗ «Обэкологической экспертизе» государственной экологической экспертизе подлежит всяпроектная документация до принятия решения об ее утверждении.

Вопрос 34. Как применить положения Пособияк СНиП 11-01-95 при расчете выбросов загрязняющих веществ в разделе «Охранаокружающей среды» на стадии разработки рабочего проекта при производствестроительно-монтажных работ?

Положения Пособия к Пособияк СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охранаокружающей среды», как правило, направлены на подготовку технических решений имероприятий, обеспечивающих рациональное использование природных ресурсов ипредупреждающих негативное воздействие проектируемого объекта на окружающуюсреду в процессе планируемой хозяйственной деятельности объекта.

Решениевопросов охраны окружающей среды при строительстве объекта регулируетсяположениями раздела 10 СНиП 3.01.01-85* «Организациястроительного производства» в составе проекта организации строительства (ПОС),который, согласно п. 3.6* указанного СНиП, должна разрабатывать генеральнаяпроектная организация, и проекта производства работ (ПНР), который, всоответствии с п. 3.9* этого СНиП, разрабатывается генеральной подряднойорганизацией или, по ее заказу, другой организацией.

При разработке ПОС и НИР могут быть использованыположения Пособияк СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охранаокружающей среды» применительно к хозяйственной деятельности генеральнойподрядной организации в процессе строительства объекта.

Вопрос 35. Каковы вид и составматериалов, подготавливаемых на различных стадиях проектирования и требуемыхдля установления соответствия планируемой хозяйственной деятельноститребованиям в области охраны окружающей среды?

В настоящеевремя рекомендуется пользоваться положениями пособий, в том числе:

- приразработке предпроектной документации (обоснований инвестиций) - Практического пособияк СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающуюсреду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий исооружений (ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», Москва, 1998 г.);

- приразработке проектной документации (инвестиционный проект, проект /рабочийпроект/) - Пособияк СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охранаокружающей среды» (ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», Москва, 2000 г.).

Рабочаядокументация к проектной документации не относится и экспертизе не подлежит(см. разъяснения к п. 1 Положения о проведении государственной экспертизы иутверждении градостроительной, предпроектной и проектной документации вРоссийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 27.12.2000 №1008).

Комплектация иоформление рабочей документации осуществляется в соответствии со стандартамиСПДС. В рабочей документации должны быть представлены конкретные техническиерешения, обеспечивающие выполнение требований на охране окружающей череды, наоснове проектных решений, получивших положительное заключение государственнойэкологической экспертизы и утвержденных в установленном порядке.

Согласноположению п. 3 статьи 32 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от10.01.2002 № 7-ФЗ«требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду устанавливаютсяфедеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающейприродной среды». Статьей 6 («Полномочия органов государственной властисубъектов Российской Федерации в свете отношений, связанных с охранойокружающей среды») установлено, что в сферу деятельности этих органов входит«разработка и утверждение нормативов ... и иных нормативных документов вобласти охраны окружающей среды ...».

Таким образом,при необходимости уточнения состава и содержания указанных разделов дляконкретных объектов с учетом их функционального назначения, а также «географических,природных7социально-экономических особенностей субъектов Российской Федерации»,следует обратиться в территориальные органы исполнительной власти в областиохраны окружающей природной среды.

Вопрос 36. Предъявляется ли нагосударственную экологическую экспертизу проектная документация стационарныхморских буровых и нефтегазодобывающих платформ, предусмотренная в составепроектной документации на создание установок?

В соответствии с российским законодательствомэкологической экспертизе подлежат инвестиционные проекты конкретных объектовстроительства.

По сведениям,полученным в Министерстве природных ресурсов Российской Федерации, применяемоев проектах оборудование должно соответствовать нормативным требованиям иотдельно экспертизе не подлежат.

Сбор исходных данных, согласование предпроектной ипроектной документации, внесение в документацию изменений, авторский надзор

Вопрос 37. Какой действует в настоящеевремя порядок согласования проектной документации с органами местной администрациии государственного надзора?

В соответствиисо статьей 760 Гражданского кодексаРоссийской Федерации по договору подряда на выполнение проектных иизыскательских работ подрядчик обязан согласовать готовую техническуюдокументацию с заказчиком, а при необходимости, вместе с заказчиком - скомпетентными государственными органами и органами местного самоуправления».

Согласованиеобоснований инвестиций и проектов строительства регулируется федеральнымизаконодательными и иными нормативными правовыми актами, а такжеразрабатываемыми на их основе правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Примерный переченьфедеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, органовместного самоуправления, муниципальных и иных организаций, участвующих всогласовании проектной документации, приведен в Практическом пособии о порядкепредоставления земельных участков для строительства объектов, выдаче исходныхданных и технических условий на проектирование, а также о согласованиидокументации (Книга 1, приложение Д), разработанном ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»,М., 2003.

Кроме того, следует уточнить наличие действующихнормативных актов в соответствующем субъекте Российской Федерации по данномувопросу или получить информацию у органов местной администрации по составутерриториальных согласующих органов и организаций, которые должны бытьопределены в соответствии с положениями Закона Российской Федерации «О местномсамоуправлении в Российской Федерации» от 06.07.1991 № 1550-1, в редакции от18.06.2001, (статья 66, пункт 13; статья 68, пункт 8).

Вопрос 38. Действует ли в настоящеевремя Типовое положение о порядке выдачи исходных данных и технических условийна проектирование, согласования документации на строительство, а также оплатыуказанных услуг?

Учитывая, чтосо времени выхода Типового положения законодательная и нормативная правоваябаза Российской Федерации существенно обновилась и в настоящее время этоТиповое положение не действует, ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» подготовил в егоразвитие Практическое пособие о порядке предоставления земельных участков длястроительства объектов, выдаче исходных данных и технических условий напроектирование, а также согласовании документации. Указанное Практическоепособие состоит из двух книг:

- Книга 1«Порядок предоставления земельных участков для строительства из земель,находящихся в государственной и муниципальной собственности»;

- Книга 2.«Нормативные ссылки. Определения (Перечень законодательных и нормативныхправовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральныхорганов исполнительной власти, положения которых регулируют порядокпредоставления земельных участков для строительства, а также термины иопределения, содержащие в указанных актах)».

Вопрос 39. Какие действуют правиласбора исходных данных для проектирования и разработки задания напроектирование?

В соответствиисо статьей 759 Гражданского кодексаРоссийской Федерации «по договору подряда на выполнение проектных иизыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание напроектирование, а также исходные данные для составления техническойдокументации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручениюзаказчика подготовлено подрядчиком».

Заказчик может поручить проектной организацииосуществить сбор Исходных данных для проектирования, указанных в приложениях Аи Б СНиП11-01-95.

Вопрос 40. Правомерно ли требованиезаказчика о необходимости согласования генпроектировщиком проектнойдокументации, выполненной субподрядной организацией по заказугенпроектировщика?

В соответствиис п. 1 статьи 760 Гражданского кодексаРоссийской Федерации в обязанности подрядчика по договору подряда на выполнениепроектных работ входит согласование готовой технической документации сзаказчиком.

Взаимоотношениягенерального проектировщика и субподрядчиков регулируется положениями статьи706 Гражданскогокодекса Российской Федерации.

Генпроектировщик,привлекая для выполнения проектных работ субпроектировщиков, выступает передними в качестве заказчика (см. п. 1.8 МДС80-16.2000 «Типовые формы контрактов /договоров/ между заказчиком ипроектировщиком /изыскателем/ с рекомендациями по их применению»).

Таким образом,установленный законодательством порядок согласования технической документациираспространяется на всех участников инвестиционной деятельности (подрядчиков,субподрядчиков, заказчиков).

Формасогласования технической документации нормативными актами не установлена и еецелесообразно принимать по взаимной договоренности.

Вопрос 41. Какой действует порядоксогласования технической документации на постройку, переоборудование,модернизацию и ремонт морских судов и морских стационарных платформ различногофункционального назначения?

РаспоряжениемПравительства Российской Федерации от 30.09.2000 № 1377-р на Российский морскойрегистр судоходства возложены функции технического надзора за морскимистационарными платформами различного назначения и функции головной организациипо унификации оборудования, материалов и изделий для морских судов и морскихстационарных платформ различного назначения, связанных с обеспечениембезопасности мореплавания, охраны человеческой жизни на море и сохраненияморской среды, в том числе по унификации нормативной базы для проектирования,строительства, ремонта, переоборудования, модернизации и эксплуатации морскихсудов и морских стационарных платформ различного назначения.

Таким образом,рассмотрение и согласование технической документации на постройку,переоборудование, модернизацию и ремонт морских судов и морских стационарныхплатформ различного функционального назначения входит в функции Федеральногогосударственного учреждения «Российский морской регистр судоходства».

В соответствии с действующим российскимзаконодательством согласованию с федеральными органами исполнительной властиили с их территориальными органами, а также государственной экспертизе подлежатпроекты на строительство поисковых (поисково-разведочных) скважин, проектыпробной эксплуатации и т.д., в которых будет использовано крановое судно сбуровой установкой.

Вопрос 42. Каковы правовые нормысогласования проектных решений?

Согласно пункту4 Положения о проведении государственной экспертизы и утвержденииградостроительной, предпроектной и проектной документации в Российской федерации, утвержденного постановлениемПравительства Российской Федерации от 27.12.2000 №1008, градостроительная, предпроектная и проектная документация,разработанная в соответствии с исходными данными, техническими условиями итребованиями, выданными органами государственного надзора и контроля изаинтересованными организациями, дополнительному согласованию не подлежит, заисключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Этанорма отражена в п.п. 3.4 и 3.6 СНиП11-01-95 и не противоречит действующему законодательству.

Гражданским кодексомРоссийской Федерации (статья 760) установлено, что в обязанности подрядчикавходит согласование готовой технической документации с заказчиком, а принеобходимости, вместе с заказчиком - с компетентными государственными органамии органами местного самоуправления. В качестве таковых Градостроительнымкодексом Российской Федерации (статья 61) определены соответствующие органыархитектуры и градостроительства, органы контроля и надзора, осуществляющиесогласование в соответствии с федеральным законодательством, а такжезаконодательством субъектов Российской Федерации.

Вопрос 43. Имеет ли право заказчиквносить в техническую документацию изменения, связанные с введением в действиеновых нормативных документов?

Право заказчикана внесение изменений в техническую документацию оговорено статьей 744 Гражданскогокодекса Российской Федерации.

При принятиирешении заказником о внесении изменений в техническую документациюпредставляется необходимым исходить из следующих факторов:

- выполнениеобязательных требований нормативных документов по обеспечению безопасности жизнии здоровья людей, охране окружающей среды, надежности возводимых зданий исооружений, совместимости и взаимозаменяемости продукции и применяемых встроительстве технических решений;

- исполнениенормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человекаи гражданина.

По строящимсяобъектам решения о необходимости выполнения участниками строительстватребований новых нормативных документов должны приниматься органамиисполнительной власти субъектов Российской Федерации. При принятии решения покаждому конкретному объекту рекомендуется учитывать степень готовности зданий,их конструктивные схемы, техническое состояние, техническую и экономическуюобоснованность дополнительных расходов, возможность реализации требований нормальтернативными методами и т.д.

Вопрос 44. Имеет ли право заказчиквзять на себя функции осуществления авторского надзора?

В соответствии со Сводом правил СП 11-110-99«Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» «авторский надзорявляется одним из видов услуг, оказываемых заказчику в соответствии с договоромразработчиком рабочей документации на строительство объекта» (см. Введение,п.п. 3.1, 3.5). Заказчик (заказчик-застройщик) осуществляет технический надзорза строительством.

Согласноположению п. 2 статьи 743 Гражданского кодексаРоссийской Федерации «договором строительного подряда должны быть определенысостав и содержание технической документации, а также должно бытьпредусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставитьсоответствующую документацию».

Из этогоположения следует, что заказчик может взять на себя обязательство предоставитьподрядчику рабочую документацию, которую разрабатывает либо его структурноеподразделение (имеющее лицензию на соответствующий вид деятельности), либопривлеченная им на договорной основе проектная организация. Если подряднаяорганизация является проектно-строительной фирмой, то разработку рабочейдокументации может осуществить эта фирма. В любом случае авторский надзоросуществляет подразделение, разработавшее рабочую документацию.

Вопрос 45. Обязана ли генподряднаяорганизация согласовывать рабочую документацию (разработанную своими силами илис привлечением организации, имеющей соответствующую лицензию) с разработчикомпроекта?

В соответствиис положениями пункта 2 статьи 743 Гражданского кодексаРоссийской Федерации «договором строительного подряда должны быть определенысостав и содержание технической документации, а также должно бытьпредусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставитьсоответствующую документацию».

При этомутвержденная проектная документация является основанием для составления рабочейдокументации, которая, в зависимости от условий договора, готовится одной изсторон, но во всех случаях подлежит согласованию с заказчиком.

Действующимизаконодательными и нормативными правовыми актами не оговаривается необходимостьсогласования рабочей документации с организацией, разработавшей проектнуюдокументацию, за исключением случаев, когда происходит изменение архитектурныхрешений архитектурного проекта.

Если заказчиксчитает целесообразным осуществить эту процедуру, необходимость согласованиярабочей документации следует включить в условия договора с организацией,осуществляющей разработку рабочей документации, а также заключить договор сорганизацией, выполнившей проектную документацию, на оказание ею услуг такогохарактера.

Основанием длязаключения такого договора являются положения статьи 749 Гражданского кодексаРоссийской Федерации, а именно: «Заказчик в целях осуществления контроля инадзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях сподрядчиком может заключить самостоятельно, без согласования подрядчика договороб оказании заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженернойорганизацией). В этом случае в договоре строительного подряда определяютсяфункции такого инженера (инженерной организации), связанные с последствиями егодействий для подрядчика».

Вопрос 46. Необходимо лизаказчику-застройщику согласовывать с разработчиком проекта изменения,внесенные в рабочую документацию, если вызванное этим изменение стоимости непревышают общей стоимости проекта?

В соответствиис пунктом 1 статьи 744 Гражданского кодексаРоссийской Федерации «заказчик вправе вносить изменения в техническуюдокументацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы постоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимостистроительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительногоподряда работ».

Изменения могутвноситься по инициативе заказчика или по требованиям со стороны организаций,осуществляющих надзор за строительством в период сооружения объекта.

Согласно п. 1статьи 20 Федерального закона от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Обархитектурной деятельности в Российской Федерации» «изменения архитектурногопроекта при разработке документации для строительства или при строительствеархитектурного объекта производится исключительно с согласия автораархитектурного проекта, а в случае отклонения от требованийархитектурно-планировочного задания также по согласованию с соответствующим органомархитектуры и градостроительства».

Если изменения,вносимые в рабочую документацию в процессе строительства, затрагиваютпринципиальные технологические и строительные решения, утвержденные в проектнойдокументации, то это обстоятельство потребует переработки, повторной экспертизыи переутверждения проектной документации.

Вопрос 47. Чем может быть вызвананеобходимость внесения изменений в рабочую документацию и какова процедуравнесения этих изменений?

В соответствии с пунктом 1 статьи 744 Гражданскогокодекса Российской Федерации «заказчик вправе вносить изменения втехническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительныеработы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общейстоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договорестроительного подряда работ».

Необходимостьвнесения изменений в рабочую документацию может быть также обусловленаположениями пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,осуществляемой в форме капитальных вложений» (в редакции Федерального закона от02.01.2000 № 22-ФЗ), где установлено: «Запрещаются капитальные вложения вобъекты, создание и использование которых не соответствует законодательствуРоссийской Федерации и утвержденным в установленном порядке стандартам (нормами правилам)».

Процедуравнесения изменений вытекает из пункта 3 статьи 61 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации от 07.05.1998 № 73-ФЗ, положениямикоторого установлено: «Разработка, финансирование, утверждение и определениепорядка использования проектной документации, внесения в нее измененийосуществляется в установленном порядке по инициативе заказчика и за его счет».

Вопрос 48. Необходимо ли генподряднойорганизации заключать договор на авторский надзор с разработчиком проекта илиэто должен выполнить заказчик-застройщик?

Положения действующих законодательных и нормативныхправовых актов устанавливают, что авторский надзор осуществляет организация -разработчик рабочей документации. Заказчик-застройщик осуществляет техническийнадзор. Авторский надзор является одним из видов услуг, оказываемых заказчику всоответствии с договором разработчиком рабочей документации на строительствообъекта (см. Введение, а также пункты 1.3, 3.1 и др. СП 11-110-99«Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»).

Таким образом,договор на осуществление авторского надзора заключает заказчик с организацией,разработавшей рабочую документацию на строительство объекта.

Выделение земельного участка для строительстваобъекта

Вопрос 49. Какие документы описываютпорядок предоставления земельных участков для строительства?

Порядок предоставленияземельных участков для строительства объектов регулируется более стазаконодательными и нормативными актами.

Положения этизаконодательных и нормативных актов были учтены разработанным ФГУП«ЦЕНТРИНВЕСТпроект» Практическимпособием о порядке предоставления земельных участков для строительстваобъектов, выдаче исходных данных и технических условий на проектирование, атакже согласовании документации. М., 2003.

Указанное Практическое пособие состоит из двух книг:

- Книга 1«Порядок предоставления земельных участков для строительства из земель,находящихся в государственной и муниципальной собственности»;

- Книга 2 «Нормативные ссылки. Определения (Переченьзаконодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативныхправовых актов федеральных органов исполнительной власти, положения которыхрегулируют порядок предоставления земельных участков для строительства, а такжетермины и определения, содержащиеся в указанных актах)».

Вопрос 50. Как распределяютсяобязанности между заказчиком и проектной организацией в части оформления актавыбора земельного участка?

В соответствиис ГражданскимкодексомРоссийской Федерации (статья 747) заказчик обязан своевременно предоставить длястроительства земельный участок. Выбор земельного участка для строительствадолжен осуществляться в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации(статья 31), согласно которому заинтересованное в предоставлении земельногоучастка лицо, т.е. заказчик, должно обращаться в исполнительный органгосударственной власти или орган местного самоуправления, обладающие правомпредоставления земельных участков в пределах их компетенции, с заявлением овыборе земельного участка и предварительном согласовании места размещенияобъекта.

Выборземельного участка по заявлению заказчика, либо по обращению указанного вышеоргана государственной власти, осуществляет орган местного самоуправления,который и обеспечивает оформление акта о выборе земельного участка длястроительства на основе представляемых ему соответствующими государственнымиорганами, органами местного самоуправления, муниципальными организациямиматериалов.

По новомуземельному законодательству в заявлении заказчика должны быть указаныназначение объекта, предполагаемое место его размещения, обоснование примерногоразмера земельного участка, испрашиваемое право на земельный участок. Кзаявлению могут прилагаться технико-экономическое обоснование проектастроительства или необходимые расчеты. К подготовке указанных материаловзаказчиком может быть привлечена проектная организация на договорной основе.

Иные вопросы

Вопрос 51.Какими полномочиями обладают орган исполнительной власти субъекта РоссийскойФедерации и орган местного самоуправления при оформлении разрешительнойдокументации на застройку зон военных объектов?

Если поцелевому назначению земля, на которой предстоит застройка, является землейобороны, то в соответствии со статьей 3 Федерального закона 17.07.2001 №101-ФЗ «О разграничении федеральной собственности на землю» она отнесена кземельным участкам, на которые возникает право собственности у РоссийскойФедерации. Согласно положениям статьи 8 Земельного кодекса РФ отнесение земель ккатегориям и перевод их из одной категории в другую осуществляется в отношенииземель, находящихся в федеральной собственности, - Правительством РоссийскойФедерации. В этом случае администрации субъекта Федерации необходимо обратитьсяв Правительство Российской Федерации для издания им соответствующегораспоряжения.

Если же этоземля поселений, то строительство на территории городских и сельских поселенийдолжно осуществляться в соответствии с правилами застройки, разрабатываемымиорганами местного самоуправления в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации, с учетом всех видов территориальных зон, установленныхстатьей 40 этого Кодекса. При этом для каждой зоны устанавливаетсяградостроительный регламент (п. 4 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ). Правилазастройки согласовываются и утверждаются в установленном порядке.

В случаепоявления разногласий при применении Правил застройки они решаются путемпереговоров или в суде (п. 8 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ).

Вопрос 52. Возможно ли параллельноепроведение проектных, строительно-монтажных и других работ и где можно получитьразрешение на это?

Действующий внастоящее время организационно-правовой порядок строительства объектов иприемки их в эксплуатацию не предусматривает параллельного проектирования истроительства.

Как определено положениями статьи 66 Закона «Оместном самоуправлении в Российской Федерации», в полномочия органа местногосамоуправления входит установление порядка и условий создания и преобразованияпредприятий, размещаемых на подведомственной этому органу территории.

Таким образом,орган местного самоуправления может рассмотреть вопрос о разрешениипараллельного проектирования и строительства конкретного объекта на его территориипри соблюдении положений действующих законодательных и нормативных актов(экологических, санитарных, строительных).

Приположительном решении органа местного самоуправления заказчик должен получитьразрешение на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ оттерриториального органа Госархстройнадзора или органов архитектуры иградостроительства в порядке, установленном Примерным положением о порядкевыдачи разрешений на выполнение строительно-монтажных работ, утвержденнымприказом Минстроя России от 03.06.1992 №131.

При этомзаказчику необходимо представить все документы и материалы, установленныеразделом III указанного Примерного положения.

Вопрос 53. Как обозначаются стадиипроектирования?

В соответствиис п. «е» Указаний по заполнению основной надписи и дополнительных граф к ней(приложение «Д» к ГОСТ21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»)установлены следующие условные обозначения стадий проектирования:

- для проектнойдокументации (проект) - «П»;

- дляутверждаемой части рабочего проекта - «П»;

- для рабочей документации- «Р».

Рабочаядокументация, независимо от того, разрабатывается ли она отдельно (послеутверждения проекта) или параллельно с утверждаемой частью рабочего проекта,имеет условное обозначение стадии проектирования - «Р».

В соответствиис примечаниями к п. 1 Положения о проведении государственной экспертизы иутверждении градостроительной, предпроектной и проектной документации вРоссийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 27.12.2000 №1008, обоснование инвестиций является предпроектной документацией.

Условное обозначениеэтой стадии нормативными документами не установлено. В сложившейся практикесоответствующие графы основной подписи заполняют обозначением «ОИ».

Вопрос 54. Некоторые инстанции присогласовании технической документации, подписании актов о приемке готовыхобъектов требуют предоставления квартир, служебных помещений, выделения средствна развитие отрасли и т.п., что не входит в компетенцию и возможностипроектировщиков и ведет к искажению технико-экономических показателей.Правомерно ли это?

Требования согласующих и принимающих организаций вчасти предоставления квартир, служебных и иных помещений и прочие аналогичныетребования выходят за рамки строительного законодательства и относятся к сфереуголовного права.

Вопрос 55. Куда следует относить затраты,связанные с обследованием площадки строительства на предмет обнаружения иуничтожения взрывоопасных предметов?

Согласно п. 4.78 Методики определения стоимостистроительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденнойпостановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (МДС81-35.2004) затраты на разминирование территорий строительства в районахбывших боевых действий включаются в главу 1 «Подготовка территориистроительства» Сводного сметного расчета стоимости строительства.

Вопрос 56. Нужно ли проводить работы,связанные с изменением конструктивных характеристик конструкций, в случаяхреконструкции квартир под офисы, магазины и т.п.?

В случаереконструкции бывших квартир в офисы, магазины и т.п. в обязательном порядкедолжны проводиться работы, затрагивающие конструктивные характеристикиконструкций, т.к. нормативное значение нагрузки на перекрытие в квартирах жилыхзданий составляет 150 кгс/м2, для офисных помещений - 200 кгс/м2,а для торговых залов магазинов - 400 кгс/м2 (см. СНиП 2.01.07-85*, табл. 3).

Вопрос 57. Что является основанием дляполучения разрешения на строительство и всегда ли оно необходимо?

Согласно п. 5статьи 61 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 07.05.1998 № 73-ФЗ«утвержденная в установленном порядке проектная документация являетсяоснованием для выдачи разрешения на строительство».

Составдокументов, представляемых заказчиком для получения разрешения на строительствообъектов недвижимости федерального назначения, а также порядок его подготовки ивыдачи установлены Правилами выдачи разрешений на строительство объектовнедвижимости федерального значения, а также объектов недвижимости натерриториях объектов градостроительной деятельности особого регулированияфедерального значения, утвержденными постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 10.03.2000 №221.

Выдача вустановленном порядке разрешений на строительство объектов недвижимостиосуществляется органами местного самоуправления в области градостроительства всоответствии с положениями п. 1 статьи 23 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации.

Согласно статье62 Градостроительногокодекса «разрешение на строительство - документ, удостоверяющий правособственника, владельца, арендатора или пользователя объекта недвижимостиосуществлять застройку земельного участка, строительство, реконструкцию здания,строения, сооружения». Пунктом 9 этой статьи определяется, в каких случаях разрешениена строительство не требуется. При этом в пункте 10 указано, что «субъектыРоссийской Федерации могут устанавливать дополнительный перечень объектовнедвижимости, для строительства и реконструкции которых не требуется разрешениена строительство».

Вопрос 58. Каким документомрегламентирован порядок выдачи разрешения на выполнение строительно-монтажныхработ?

Разрешение навыполнение строительно-монтажных работ выдается в соответствии с Примернымположением о порядке выдачи разрешений на выполнение строительно-монтажныхработ, утвержденным приказом Минстроя России от 03.06.1992 №131.

Перечень представляемых заказчиком документов иматериалов для получения разрешения на выполнение строительно-монтажных работпо объекту установлен пунктом 7 указанного Примерного положения. При этомпредставляется, что под проектной документацией имеется в виду полный комплектпроектной рабочей документации, как это следует из пункта 12 Примерногоположения.

Выдача разрешений на выполнениестроительно-монтажных работ согласно пункту 2 Примерного положенияосуществляется инспекциями Госархстройнадзора России.

Вопрос 59. Какова юридическая силапроектно-сметной документации, выдаваемой в электронном виде, с электроннойподписью?

Правовые основывыдаваемой в электронном виде документации установлены Федеральным законом от20.02.1995 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации», всоответствии с которым (пункт 3 статьи 5) «юридическая сила документа,хранимого, обрабатываемого и передаваемого с помощью автоматизированных ителекоммуникационных систем может подтверждаться электронной цифровойподписью».

Юридическуюсилу документа с электронной подписью определил Федеральный закон от 10.01.2002№ 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». В пункте 1 статьи 4 «Условияпризнания равнозначности электронной цифровой подписи» этого закона указано,что «электронная цифровая подпись в электронном документе равнозначнасобственноручной подписи в документе на бумажном носителе при одновременномсоблюдении следующих условий:

сертификатключа подписи, относящейся к этой электронной цифровой подписи, не утратил силу(действует) на момент проверки или на момент подписания электронного документапри наличии доказательств, определяющих момент подписания;

подтвержденаподлинность электронной цифровой подписи в электронном документе;

электроннаяцифровая подпись используется в соответствии со сведениями, указанными всертификате ключа подписи».

Вопрос 60. Действует ли в настоящеевремя «Положение о проектной организации - генеральном проектировщике»?

«Положениео проектной организации - генеральном проектировщике», утвержденноепостановлением Госстроя СССР от 31.12.1969 № 151, было отменено постановлениемГосстроя СССР от 07.03.1989 № 67 в связи с введением нового гражданскогозаконодательства. В настоящее время правовые основы функционирования проектнойорганизации - генерального проектировщика регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации(статья 706).

Согласно Общероссийскомустроительному каталогу (СК-1) указанное выше Положение не включено в переченьнормативных и методических документов по строительству (перечень 2002 года) и,следовательно, не может служить в качестве нормативного документа. В то жевремя, данное Положение в части, не противоречащей гражданскомузаконодательству, может быть использовано как методическое пособие присоставлении договоров подряда на проведение проектных работ.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРОЦЕССПРЕДПРОЕКТНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ПОДГОТОВКИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(по состоянию на 01.01.2004)

Законодательные акты Российской Федерации

1. КодексРоссийской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30декабря 2001 г. №195-ФЗ (действующая редакция)

2. Трудовойкодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и доп. от 24,25 июля 2002 г., 30 июня 2003 г.)

3. Земельныйкодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (с изм. и доп. от 30июня 2003 г.)

4.Градостроительный кодекс РФ от 7 мая 1998 г. № 73-ФЗ (с изм. идоп. от 30 декабря 2001 г., 10 января 2003 г.)

5. Воздушныйкодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ (с изм. и доп. от 8 июля 1999 г.)

6. Лесной кодексРоссийской Федерации от 29 января 1997 г. № 22-ФЗ (с изм. и доп. от 30декабря 2001 г., 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10, 23 декабря 2003 г.)

7. Водныйкодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 г. № 167-ФЗ (с изм. и доп. от 30декабря 2001 г., 24 декабря 2002 г., 30 июня, 23 декабря 2003 г.)

8. Гражданскийкодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп.от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г.)

9. Федеральныйзакон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»

10. Федеральныйзакон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации"

11. Федеральныйзакон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "Освязи" (с изм. и доп. от 23 декабря 2003 г.)

12. Федеральныйзакон от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ "Об электроэнергетике"

13. Федеральныйзакон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспортаРоссийской Федерации" (с изм. и доп. от 7 июля 2003 г.)

14. Федеральныйзакон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте вРоссийской Федерации" (с изм. и доп. от 7 июля 2003 г.)

15. Федеральныйзакон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническомрегулировании"

16. Федеральныйзакон от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории икультуры) народов Российской Федерации" (с изм. и доп. от 27 февраля 2003г.)

17. Федеральныйзакон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

18. Федеральныйзакон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи"

19. Федеральныйзакон от 2 января 2000 г. № 28-ФЗ "Огосударственном земельном кадастре"

20. Федеральныйзакон от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ "Обосновах охраны труда в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 20 мая 2002г., 10 января 2003 г.)

21. Федеральныйзакон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ "Обиностранных инвестициях в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 21марта, 25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г.)

22. Федеральныйзакон от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственныхнужд"

23. Федеральныйзакон от 4 мая 1999 г. №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"

24. Федеральныйзакон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ "Огазоснабжении в Российской Федерации"

25. Федеральныйзакон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире" (с изм. и доп.от 11 ноября 2003 г.)

26. Федеральныйзакон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. идоп. от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г.)

27. Федеральныйзакон от 25 февраля 1999 г. №39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,осуществляемой в форме капитальных вложений" (с изм. и доп. от 2 января2000 г.)

28. Федеральныйзакон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ "О внутренних морских водах,территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (с. изм. идоп. от 22 апреля, 30 июня, 11 ноября 2003 г.)

29. Федеральныйзакон от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ "О гидрометеорологической службе"(с изм. и доп. от 25 июня 2002 г.)

30. Федеральныйзакон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходахпроизводства и потребления" (с изм. и доп. от 29 декабря 2000 г., 10января 2003 г.)

31. Федеральныйзакон от 6 мая 1998 г. № 71-ФЗ "О плате запользование водными объектами" (с изм. и доп. от 30 марта 1999 г., 7августа, 30 декабря 2001 г., 24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г.)

32. Федеральныйзакон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне" (с изм. и доп. от 9 октября 2002г.)

33. Федеральныйзакон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (сизм. и доп. от 7 августа 2000 г., 10 января 2003 г.)

34. Федеральныйзакон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ "Обезопасности гидротехнических сооружений" (с изм. и доп. от 27 декабря2000 г., 30 декабря 2001 г., 24 декабря 2002 г., 10 января, 23 декабря 2003 г.)

35. Федеральныйзакон от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество исделок с ним" (с изм. и доп. от 5 марта, 12 апреля 2001 г., 11 апреля 2002г., 9 июня 2003 г.)

36. Федеральныйзакон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ "Оконтинентальном шельфе Российской Федерации" (с изм. и доп. от 10 февраля1999 г., 8 августа 2001 г., 22 апреля, 30 июня, 11 ноября 2003 г.)

37. Федеральныйзакон от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (с изм. и доп. от 15 апреля1998 г.)

38. Федеральныйзакон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ "Об использованииатомной энергии" (с изм. и доп. от 10 февраля 1997 г., 10 июля, 30 декабря2001 г., 28 марта 2002 г., 11 ноября 2003 г.)

39. Федеральныйзакон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ"Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" (с изм. и доп.от 30 декабря 2001 г., 10 января 2003 г.)

40. Федеральныйзакон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природныхтерриториях" (с изм. и доп. от 30 декабря 2001 г.)

41. Федеральныйзакон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ "Об информации, информатизации изащите информации" (с изменениями от 10 января 2003 г.)

42. Федеральныйзакон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с изм. и доп. от 22 августа 1995г., 18 апреля 1996 г., 24 января 1998 г., 7 ноября, 27 декабря 2000 г., 6августа, 30 декабря 2001 г, 25 июля 2002 г., 10 января 2003 г., 29 июня 2004г.)

43. Федеральныйзакон от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера" (с изм. и доп. от 28 октября 2002 г.)

44. Федеральныйзакон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ"О поставках продукции для федеральных государственных нужд" (с изм.и доп. от 19 июня 1995 г., 17 марта 1997 г., 6 мая 1999 г.)

45. Закон РФ от9 июля 1993 г. №5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" (с изм. и доп. от 19июля 1995 г.)

46. Закон РФ от14 мая 1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии" (с изм. и доп. от 30 декабря2001 г.)

47. Закон РФ от21 февраля 1992 г. № 2395-1 "Онедрах" (в ред. от 3 марта 1995 г.) (с изм. и доп. от 10 февраля 1999 г.,2 января 2000 г., 14 мая, 8 августа 2001 г., 29 мая 2002 г., 6 июня 2003 г.)

48. Закон РФ от11 октября 1991 г. № 1738-1"О плате за землю" (с изм. и доп. от 14 февраля, 16 июля 1992 г., 14 мая1993 г., 9 августа 1994 г., 22 августа, 27 декабря 1995 г., 28 июня, 18 ноября,31 декабря 1997 г., 21, 25 июля, 29 декабря 1998 г., 22 февраля, 31 декабря1999 г., 30 декабря 2001 г., 24, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003г.)

49. Закон РФ от6 июля 1991 г. № 1550-1 "О местном самоуправлении в РоссийскойФедерации" (с изм. и доп. от 24 июня, 22 октября 1992 г., 28 апреля, 22декабря 1993 г., 28 августа 1995 г., 18 июня 2001 г., 21 марта 2002 г., 8декабря 2003 г.)

50. УказПрезидента РФ от 27 июня 1998 г. №727 "О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общегопользования"

Нормативные правовые акты Правительства РоссийскойФедерации

1.Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2004 г. № 99 "Об организацииперевода лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, несвязанных с ведением лесного хозяйства, пользованием лесным фондом, а такжеперевода земель лесного фонда в земли иных категории"

2. Правилаопределения размеров земельных участков для размещения воздушных линийэлектропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (утв.постановлением Правительства РФ от 11 августа 2003 г. №486)

3. Правилавозмещения собственникам земельных участков, землепользователям,землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятиемили временным занятием земельных участков, ограничением прав собственниковземельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельныхучастков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц(утв. постановлением Правительства РФ от 7 мая 2003 г. №262)

4. Положение опроведении государственной экспертизы условий труда в Российской Федерации(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2003 г. №244)

5. Положение обучете, оценке и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства(утв. постановлением Правительства РФ от 29 мая 2003 г. № 31.1)

6. Положение оборганизации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды(государственного экологического мониторинга) (утв. постановлениемПравительства РФ от 31 марта 2003 г. №177)

7. Положение обосуществлении государственного мониторинга земель (утв. постановлением ПравительстваРФ от 28 ноября 2002 г. № 846)

8. Правилаорганизации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной илимуниципальной собственности земельных участков или права на заключениедоговоров аренды таких земельных участков (утв. постановлением Правительства РФот 11 ноября 2002 г. № 808)

9. Правилараспоряжения земельными участками, находящимися в государственнойсобственности, до разграничения государственной собственности на землю (утв.постановлением Правительства РФ от 7 августа 2002 г. № 576) (с изменениями от21 ноября 2003 г.)

10. Положение осогласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведениигосударственного фонда данных, полученных в результате проведенияземлеустройства (утв. постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 г. №514)

11. Положение опроведении территориального землеустройства (утв. постановлением ПравительстваРФ от 7 июня 2002 г. №396)

12.Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2002 г. №124 "О декларировании безопасности подводных потенциально опасныхобъектов, находящихся во внутренних водах и территориальном море РоссийскойФедерации"

13. Правилаособого регулирования градостроительной деятельности на территориях объектовфедерального значения в г. Санкт-Петербурге (утв. постановлением ПравительстваРФ от 29 мая 2002 г. №361)

14. Правилапользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РоссийскойФедерации (утв. постановлением Правительства РФ от 17 мая 2002 г. №317)

15. Правилавзимания и учета платы за перевод лесных земель в нелесные и за изъятие земельлесного фонда (утв. постановлением Правительства РФ от 29 апреля 2002 г. № 278)(с изм. от 25 февраля, 11 июля 2003 г.)

16. Положение оконтроле за проведением землеустройства (утв. постановлением Правительства РФот 26 апреля 2002 г. №273)

17. Положение огосударственной экспертизе землеустроительной документации (утв. постановлениемПравительства РФ от 4 апреля 2002 г. №214)

18. Положение оформировании перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд иих финансировании за счет средств федерального бюджета (утв. постановлениемПравительства РФ от 11 октября 2001 г. №714)

19.Постановление Правительства РФ от 28 марта 2001 г. № 241 "О мерах пообеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов натерритории Российской Федерации"

20. Положение оразграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в областиподготовки, заключения и реализации соглашений о разделе продукции, а также поконтролю за их реализацией (утв. постановлением Правительства РФ от 2 февраля2001 г. № 86)

21. Положение опроведении государственной экспертизы и утверждении градостроительной,предпроектной и проектной документации в Российской Федерации (утв.постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2000 г. №1008)

22. Правилапредоставления сведений государственного земельного кадастра (утв.постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. № 918)

23. Правила охраныгазораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства РФ от 20 ноября2000 г. № 878)

24. Правилакадастрового деления территории Российской Федерации (утв. постановлениемПравительства РФ от 6 сентября 2000 г. №660)

25. Правилаприсвоения кадастровых номеров земельным участкам (утв. постановлениемПравительства РФ от 6 сентября 2000 г. №660)

26.Постановление Правительства РФ от 31 августа 2000 г. № 648 "Вопросыгосударственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся вфедеральной собственности" (с изменениями от 11 июня, 31 октября 2002 г.)

27. Основныетребования к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийныхразливов нефти и нефтепродуктов (утв. постановлением Правительства РФ от 21августа 2000 г. № 613) (с изменениями от 15 апреля 2002 г.)

28. Положение огосударственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации (утв.постановлением Правительства РФ от 24 июля 2000 г. №554) (с изменениями от 6 февраля 2004 г.)

29. Правилапроведения государственной кадастровой оценки земель (утв. постановлениемПравительства РФ от 8 апреля 2000 г. №316)

30. Правилавыдачи разрешений на строительство объектов недвижимости федерального значения,а также объектов недвижимости на территориях объектов градостроительнойдеятельности особого регулирования федерального значения (утв. постановлениемПравительства РФ от 10 марта 2000 г. №221

31.Постановление Правительства РФ от 2 марта 2000 г. №183 "О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ ватмосферный воздух и вредных физических воздействий на него"

32. Порядоксоздания убежищ и иных объектов гражданской обороны (утв. постановлениемПравительства РФ от 29 ноября 1999 г. № 1309)

33. Правилапредставления декларации промышленной безопасности опасных производственныхобъектов (утв. постановлением Правительства РФ от 11 мая 1999 г. №526)

34. Положение оведении государственного градостроительного кадастра и мониторинга объектовградостроительной деятельности в Российской Федерации (утв. постановлениемПравительства РФ от 11 марта 1999 г. № 271)

35. Правилапользования системами коммунального водоснабжения и канализации вРоссийской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999г. № 167) (с изменениями от 8 августа 2003 г.)

36. Правилаустановления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорогобщего пользования (утв. постановлением Правительства РФ от 1 декабря 1998 г. №1420 с изм. от 2 февраля 2000 г.)

37. Положение огосударственном энергетическом надзоре в Российской Федерации (утв.постановлением Правительства РФ от 12 августа 1998 г. № 938с изм. от 5 сентября 2003 г.)

38.Постановление Правительства РФ от 19 сентября 1997 г. № 1200 "О порядкеперевода лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, несвязанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, и (или)изъятия земель лесного фонда"

39.Постановление Правительства РФ от 15 марта 1997 г. № 319 "О порядкеопределения нормативной цены земли"

40. Правилапринятия решений о размещении и сооружении ядерных установок, радиационныхисточников и пунктов хранения (утв. постановлением Правительства РФ от 14 марта1997 г. № 306

41. Правилаприсоединения ведомственных и выделенных сетей электросвязи к сети электросвязиобщего пользования (утв. постановлением Правительства РФ от 19 октября 1996 г. №1254)

42.Постановление Правительства РФ от 17 июля 1996 г. № 832 "Об утвержденииособых условий приобретения радиоэлектронных средств и высокочастотныхустройств" (с изм. от 7 августа 1998 г., 25 февраля 2000 г., 18 октября2003 г., 6 февраля 2004 г.)

43. Положение опорядке проведения государственной экологической экспертизы (утв.постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. №698)

44.Постановление Правительства РФ от 1 июля 1995 г. № 675 "О декларациибезопасности промышленного объекта Российской Федерации"

45.Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. №594 "О реализации Федерального закона "О поставках продукции дляфедеральных государственных нужд" (с изм. от 23 апреля, 1 июля, 13сентября 1996 г., 1, 8 июля 1997 г., 2, 18 февраля, 21 июля 1998 г., 25 января1999 г., 22 апреля 2002 г., 20 марта 2003 г.)

46.Постановление СМ РФ от 12 мая 1993 г. № 447"О государственном энергетическом надзоре в Российской Федерации" (сизм. от 25 мая 1994 г., 13 августа 1996 г., 12 августа 1998 г.)

47. Положение опорядке возмещения убытков собственникам земли, землевладельцаземлепользоватёлям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства(утв. постановлением Правительства РФ от 28 января 1993 г. №77) (с изменениями от 27 декабря 1994 г., 27 ноября 1995 г., 1 июля 1996г., 15 мая 1999 г., 7 мая 2003 г.)

48. ПостановлениеПравительства РФ от 29 октября 1992 г. №832 "О порядке установления вида топлива для предприятий итопливопотребляющих установок" (с изм. и доп. от 21 января 2002 г.)

49.Постановление СМ СССР от 16 сентября 1982 г. № 865 "Об утвержденииПоложения об охране и использовании памятников истории и культуры" (с изм.и доп. от 29 декабря 1989 г.)

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной властиРоссийской Федерации

1. Методикаопределения стоимости строительной продукции на территории Российской ФедерацииМДС81-35.2004(утв. постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. №15/1).

По заключению Минюста РФ от 10 марта 2004 г. №07/2699-ЮД настоящие МДС81-35.2004 не нуждаются в государственной регистрации

2.Постановление Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71 "Об утверждении"Правил охраны недр"

3. Методическиерекомендации по порядку проведения государственной регистрации прав на недвижимоеимущество и сделок с ним (утв. приказом Минюста РФ от 1 июля 2002 г. № 184)

4. Инструкция опорядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов(Настоящей Инструкции присвоен шифр РД08-492-02), утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.05.02 № 22(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.08.02., Регистрационный № 3759)

5. Правилабезопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленныхотходов (Настоящим Правилам присвоен шифр ПБ03-438-02), утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 28.01.02 № 6(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.04.02. Регистрационный № 3372)

6. Приказ МПРРФ от 27 сентября 2001 г. № 648 "О процедуре организации и проведениягосударственной экологической экспертизы"

7. РазъяснениеРосземкадастра от 2 августа 2001 г. № ВК/435 «О порядке оформления документовГЗК»

8. Требования коформлению заявок о постановке земельных участков на государственныйкадастровый учет ГЗК-1-Т.О-06-02-01 (утв. приказом Росземкадастра от 13 июня2001 г. № П/115; зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2001 г. № 2757)

9. Требования коформлению извещений о приостановлении проведения государственного кадастровогоучета земельных участков и решений об отказе в проведении такого учета №ГЗК-1-Т.О-07-01-01 (утв. Росземкадастром 10 апреля 2001 г.)

По заключению Минюста РФ от 6 июня 2001 г. №07/5587-ЮД настоящий приказ не нуждается в государственной регистрации

10. Требованияк оформлению расписок о получении документов, представленных для постановки нагосударственный кадастровый учет земельных участков № ГЗК-1-Т.О-09-01-01 (утв.Росземкадастром 10 апреля 2001 г.)

По заключению Минюста РФ от5 июня 2001 г. № 07/5565-ЮД настоящие требования не нуждается в государственнойрегистрации

11. Правилаоформления кадастрового плана земельного участка № ГЗК-1-Т.О-04-01-01 (утв.Росземкадастром 10 апреля 2001 г.)

По заключению Минюста РФ от13 июня 2001 г. № 07/5743-ЮД настоящие правила не нуждаются в государственнойрегистрации

12. Положениепо проведению экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений* РД10-397-01 (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 17 января 2001 г. №2) Вводится в действие постановлением Госгортехнадзора РФ от 7 февраля 2001 г.№ 4 с 30 марта 2001 г.

13.Методические рекомендации МДС80-17.01 "О порядке проведения конкурсов на выполнение работ, оказаниеуслуг в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве в РоссийскойФедерации"

14.Методическое пособие по организации деятельности государственного заказчика настроительство и заказчика-застройщика МДС11-15.2001

15. Инструкцияо порядке заполнения и выдачи свидетельств о государственной регистрации прав,сообщений об отказах в государственной регистрации прав на недвижимое имуществои сделок с ним и информации о зарегистрированных правах (утв. приказом МинюстаРФ, Минимущества РФ, Госстроя РФ и Росземкадастра от 3 июля 2000 г. №194/16/1/168; зарегистрировано в Минюсте РФ 28.07.2000 г. № 2330)

16.Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунальноготеплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации МДС41-3.2000 (утв. приказом Госстроя РФ от 21 апреля 2000 г. № 92)

17. Письмо Госстроя РФ от 20 марта 2000 г. №НМ-1082/2 "О включении в состав сведений, подлежащих" регистрацииправ на недвижимое имущество, градостроительных ограничений и сервитутов".

Переченьнаиболее часто встречающихся в градостроительной деятельности видов ограничений(обременении) и сервитутов, устанавливаемых в отношении объектов недвижимости

18.Методические рекомендации Госстроя РФ по процедуре подрядных торгов

В соответствии с Общероссийским строительнымкаталогом настоящим Методическим рекомендациям присвоен шифр МДС 80-6.2000

19. Положениео порядке оформления декларации промышленной безопасности и перечне сведений,содержащихся в ней (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 7 сентября 1999г. № 66, с изменениями от 27 октября 2000 г.; зарегистрировано в Минюсте РФ 7октября 1999 г. Регистрационный № 1926)

20. Правилаэкспертизы декларации промышленной безопасности (утв. постановлениемГосгортехнадзора РФ от 7 сентября 1999 г. № 65, с изменениями от 27 октября2000 г.; зарегистрировано в Минюсте РФ 01.10.99 № 1920)

21. Свод правилпо проектированию и строительству СП 11-110-99 "Авторский надзор застроительством зданий и сооружений"

(Одобрен,введен в действие и рекомендован к применению постановлением Госстроя РФ от10.06.99 № 44)

22.Методические рекомендации «О порядке выдачи разрешений на строительство» МДС11-1.99 (Одобрены протоколом секции «Градостроительство и архитектура» НТСГосстроя России от 10.06.99 № 01-НС-15/7)

23. Инструкцияо порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственныхобъектов, связанных с пользованием недрами, утв. постановлениемГосгортехнадзора РФ от 2 июня 1999 г. № 33 (Зарегистрировано в Минюсте РФ25.06.99., Регистрационный № 1816)

24. Правилапроведения экспертизы промышленной безопасности (утв. постановлением ГосгортехнадзораРФ от 6 ноября 1998 г. № 64, с изменениями от 1 августа 2002 г.;зарегистрировано в Минюсте РФ 8 декабря 1998 г. Регистрационный № 1656

25. Рекомендациипо составу архитектурно-планировочного задания на проектирование истроительство зданий, сооружений и их комплексов (утв. постановлением ГосстрояРФ от 1 апреля 1998 г. № 18-28)

26. Основныеположения порядка организации и проведения подрядных торгов (конкурсов) настроительство объектов (выполнение строительно-монтажных и проектных работ) длягосударственных нужд (утв. Госстроем РФ 6 мая 1997 г. №БЕ-18-9)

27. Инструкцияпо экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности (утв. приказомМинприроды России от 29 декабря 1995 г. № 539)

28. Инструкцияо порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства РДС11-201-95 (утв. постановлением Минстроя РФ от 24 апреля 1995 г. № 18-39) (сизменениями от 29 января 1998 г.)

29. Положение опорядке рассмотрения ходатайств о переводе лесных земель в нелесные дляиспользования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства ипользованием лесным фондом (утв. приказом Рослесхоза от 29 марта 1994 г. № 69)

30. ПисьмоМинприроды РФ от 14 декабря 1993 г. №01-20/65-5568 "Об обязательном использовании процедуры и результатовОВОС при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации"

31. Примерноеположение о порядке выдачи разрешений на выполнение строительно-монтажныхработ, (утв приказом Минстроя РФ от 3 июня 1992 г. №131)

32. ПисьмоГосплана СССР, Госстроя СССР от 20 марта 1986 г. № ЛБ-8-Д/АЧ-1422-2-/15 «Оботнесении предприятий и сооружений к крупным и сложным (особо крупным исложным) при рассмотрении и, утверждении технико-экономических обоснований ихстроительства»

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, РАЗРАБОТАННЫХ ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТ» ПО ВОПРОСАМПРЕДПРОЕКТНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ПОДГОТОВКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Рекомендациипо формированию инвестиционного замысла (целей инвестирования) /1997 г./

2. Типовоеположение по разработке и составу Ходатайства (Декларации) о намерениях инвестированияв строительство предприятий, зданий и сооружений (1997 г.)

3. Практическоепособие по обоснованию инвестиций в строительство предприятий, зданий исооружений (2-ое издание) /2002 г./

4. Практическоепособие о порядке предоставления земельных участков для строительстваобъектов, выдаче исходных данных и технических условий на проектирование, атакже о согласовании документации (2003 г.)

Книга 1. Порядок предоставленияземельных участков для строительства из земель, находящихся в государственной имуниципальной собственности

Книга 2. Нормативные ссылки.Определения (Перечень законодательных, нормативных правовых актов РоссийскойФедерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительнойвласти, положения которых регулируют порядок предоставления земельных участковдля строительства, а также термины и определения, содержащиеся в указанныхактах).

5. Практическоепособие к СП 11-101-95 по разработке раздела "Оценка воздействия наокружающую среду" при обосновании инвестиций в строительство предприятий,зданий и сооружений (1998 г.)

6. Пособие поразработке раздела проектной документации "Организация и условия трудаработников. Управление производством и предприятием" (1997 г.)

7. Пособиек СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации "Охранаокружающей среды" (2000 г.)

8. Рекомендациипо экологическому сопровождению инвестиционно-строительных проектов (1998 г.)

9. Рекомендациипо деятельности Управляющего проектом при разработке и реализации проектной ирабочей документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (1999г.)

10.Методические указания о составе материалов, представляемых для рассмотренияпредложений о переутверждении проектной документации на строительствопредприятий, зданий и сооружений (2002 г.)

11. Практическоепособие по организации авторского надзора за строительством предприятий,зданий и сооружений (2002 г.)

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕНОВЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА,УТВЕРЖДЕННЫХ (РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ) ГОССТРОЕМ РОССИИ (ГОССТРОЕМ СССР)
(по состоянию на 08.06.2004)

Условныеобозначения:

- Сборник ценна проектные работы для строительства издания 1987-90 гг.;

СЦ

СБЦ - Справочники базовых ценна проектные работы для строительства издания 1994-99 гг., а такжеиздаваемые в 2004 г.

СБЦ-2003 - Справочник базовых цен напроектные работы для строительства издания 2003 г.;

НП - натуральные показатели;

KB - капиталовложения.

Таблица

| № п/п | Наименование ценового документа | Дата утверждения | Зависимость цены | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Отраслевые объекты |  |  |  |
| 1. | СБЦ "Объекты атомной энергетики" (2-е издание) | 30.12.96 | KB |  |
| 2. | СБЦ "Объекты энергетики" | 25.11.96 | KB | Энергетика |
| 3. | СЦ, р. 1 "Электроэнергетика" | 01.04.87 | НП |  |
| 4. | СЦ, р. 2 "Нефтяная промышленность" (кроме глав 1, 2) | 01.04.87 | НП |  |
| 5. | СБЦ "Объекты нефтедобывающей промышленности | 17.03.97 | " | Нефтяная промышленность |
| 6. | СБЦ "Предприятия транспорта, хранения нефтепродуктов и АЗС" | 07.03.96 | " |  |
| 7. | СБЦ "Объекты магистрального транспорта нефти" | 23.06.97 | НП |  |
| 8. | СЦ, р. 3 "Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность" (Глава 3 "Заводы по производству шин, шиноремонта, резиновой обуви, регенерата, асбестовых и резиновых технических изделий, технического углерода") | 01.04.87 | НП | Нефтепереработка и нефтехимия |
| 9. | СБЦ "Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность" | 07.05.2004 | " |  |
| 10. | СБЦ "Объекты газовой промышленности" (2-е издание) | 07.12.99 | НП | Газовая, угольная промышленность |
| 11. | СЦ, р. 5 "Угольная промышленность" | 01.04.87 | " |  |
| 12. | СЦ, р. 6 "Черная металлургия" | 01.04.87 | НП |  |
| 13. | СЦ, р. 7 "Цветная металлургия" (без главы 3 "Алюминиевая и электродная промышленность") | " | " | Металлургия |
| 14. | СБЦ "Объекты алюминиевой и электродной промышленности" | 07.05.2004 | НП |  |
| 15. | СБЦ "Горнорудная промышленность" | 08.06.2004 | НП | Горнорудная промышленность |
| 16. | СЦ, р. 9 "Химическая промышленность" (без главы 5 "Подотрасль химических волокон и нитей") | 01.04.87 | нп | Химическая промышленность |
| 17. | СЦ, р. 10 "Производство минеральных удобрений" | 01.04.87 | НП | Производство минеральных удобрений |
| 18. | СБЦ "Объекты промышленности химических волокон" | 07.05.2004 | нп |  |
| 19. | СЦ, р. 11-25 (без р. 22) | 01.04.87 | нп | Машиностроительная промышленность |
| 20. | СБЦ "Объекты машиностроительной промышленности" | 11.08.95 | KB |  |
| 21. | СБЦ "Объекты судостроительной промышленности" | 07.05.2004 | KB; нп |  |
| 22. | СЦ, р. 26 "Лесная и деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность" (кроме глав 5 и 6) | 01.04.87 | НП | Лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность |
| 23. | СЦ, р. 33 "Лесное хозяйство" | 01.04.87 | НП |  |
| 24. | СБЦ "Объекты лесного хозяйства" | 08.02.95 | НП; KB |  |
| 25. | СБЦ "Объекты целлюлозно-бумажной промышленности" | 07.03.96 | НП; KB |  |
| 26. | СБЦ "Объекты промышленности строительных материалов" | 23.06.97 | НП |  |
| 27. | СЦ, р. 28 "Легкая и текстильная промышленность" | 01.04.87 | НП |  |
| 28. | СЦ, р. 29 "Рыбная промышленность" | " | " |  |
| 29. | СЦ, р. 30 "Медицинская и микробиологическая промышленность" | " | " |  |
| 30. | СЦ, р. 31 "Предприятия агропромышленного комплекса" | " | " | Агропромышленный комплекс, торговля и общественное питание |
| 31. | СЦ, р. 42 "Предприятия торговли и общественного питания" | " | " |  |
| 32. | СБЦ "Объекты агропромышленного комплекса, торговли и общественного питания" | 25.11.96 | KB |  |
| 33. | СБЦ "Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность" | 08.06.2004 | нп |  |
| 34. | СБЦ "Объекты мелиоративного и водохозяйственного строительства" | 07.05.2004 | нп |  |
| 35. | СБЦ «Объекты полиграфической промышленности» | 08.02.95 | " |  |
| 36. | СЦ, р. 43 «Предприятия материально-технического снабжения и сбыта» | 01.04.87 | " |  |
| 37. | СЦ, р. 41 «Объекты обустройства геологии» | " | " |  |
| 38. | СЦ, р. 53 «Торфяная промышленность» | " | " |  |
| 39. | СЦ, р. 58 «Местная промышленность» | " | " |  |
|  | II. Объекты жилищно-гражданского назначения |  |  |  |
| 1. | СБЦ «Градостроительная документация» | 30.06.95 | нп |  |
| 2. | СБЦ - 2003 "Объекты жилищно-гражданского строительства" | 10.06.03 | НП |  |
| 3. | СЦ, р. 65 "Городские инженерные сооружения и коммуникации" | 01.04.87 | НП |  |
|  | III. Линейные объекты строительства: водоснабжения и канализации (ВК), транспорта и связи |  |  |  |
| 1. | СБЦ "Объекты водоснабжения и канализации" | 07.05.2004 | НП |  |
| 2. | СБЦ "Железные и автомобильные дороги. Мосты. Тоннели. Метрополитены. Промышленный транспорт" (без главы 2 "Метрополитены" и главы 4 "Искусственные сооружения") | 08.02.95 | НП; KB | KB - цены только на промышленный транспорт |
| 3. | СБЦ "Искусственные сооружения" | 07.05.2004 | НП |  |
| 4. | СБЦ "Метрополитены" | 07.05.2004 | НП |  |
| 5. | СЦ, р. 55 "Предприятия автомобильного транспорта" | 01.04.87 | НП |  |
| 6. | СБЦ "Объекты речного транспорта" | 07.05.2004 | KB; НП | НП - водные подходы и рейды |
| 7. | СБЦ "Объекты гражданской авиации" | 08.06.2004 | KB |  |
| 8. | СБЦ "Предприятия морского транспорта" | 07.05.2004 | KB; НП |  |
| 9. | СБЦ "Объекты связи" | 07.03.96 | НП; KB | KB - только цены на почтовую связь |
|  | IV. Сооружения, входящие в комплекс строительства объекта |  |  |  |
| 1. | СБЦ "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение" | 08.02.95 | НП |  |
| 2. | СЦ, р. 59 "Защитные сооружения гражданской обороны" | 01.04.87 | " |  |
| 3. | СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты" | 28.09.99 | " |  |
| 4. | СЦ, р. 61 "Газоочистные и пылеулавливающие сооружения" | 01.04.87 | " |  |
| 5. | СБЦ "Промышленные печи, сушила, дымовые и вентиляционные трубы, конструкции тепловой изоляции и антикоррозионной защиты" | 07.05.2004 | НП |  |
| 6. | СБЦ "Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты" | 07.05.2004 | НП |  |

Примечание - Приопределении базовой цены проектных работ по вышеперечисленным ценовымдокументам одновременно следует руководствоваться:

- при применении действующихразделов Сборника цен на проектные работы для строительства (СЦ) издания1987-90 гг. - "Временнымирекомендациями по определению базовых цен на проектные работы длястроительства в условиях рыночной экономики с учетом инфляционныхпроцессов", (Приложение 1 к письму Минстроя России от 17.12.92 №БФ-1060/9);

- при применении Справочниковбазовых цен на проектные работы для строительства (СБЦ) изд. 1995-99 гг. -"Разъяснениямипо применению Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные работыдля строительства", рекомендованными к применению Госстроем России, изд.1999 года;

- при применении Справочниковбазовых цен на проектные работы для строительства в уровне цен по состоянию на01.01.2001 (СБЦ-2003, СБЦ-2004) - "Общимиуказаниями по применению Справочников базовых цен на проектные работы длястроительства", утвержденными постановлением Госстроя России от07.08.02 № 102.